## Slide 2: Statement of purpose
로봇 진공 청소기 (RVC) Controller
RVC는 집의 바닥에 존재하는 먼지를 자동으로 흡입합니다.
RVC는 청소하는 동안 앞으로 이동합니다.
RVC의 센서가 장애물을 발견하면 청소를 중단한 후, 좌 또는 우로 방향을 전환한 후 청소를 진행합니다.
RVC의 센서가 먼지를 발견하면 흡입 모터를 잠시 동안 작동시킨다.
하드웨어에 대한 세부 설계 및 구현은 고려하지 않는다.
오직 자동 청소 기능에만 집중한다.

## Slide 3: System Context Diagram
RVC
Control
Sensor
Motor
Cleaner
Front Sensor Input Left Sensor Input Right Sensor Input Dust Sensor Input
Direction
Clean

## Slide 4: DFD Level 0
RVC
Control 0
Front Sensor
Motor
Cleaner
Direction
Clean
Left Sensor
Right Sensor
Dust Sensor
Front Sensor Input
Left Sensor Input
Right Sensor Input
Dust Sensor Input
Digital Clock
Tick

## Slide 5: DFD Level 0 - Data Dictionary
Input/Output Event | Description | Format/Type
Front Sensor Input | RVC 전방의 장애물 탐지 | True/False , Interrupt
Left Sensor Input | RVC 좌측의 장애물을 주기적으로 탐지 | True/False , Periodic
Right Sensor Input | RVC 우측의 장애물을 주기적으로 탐지 | True/False , Periodic
Dust Sensor Input | 바닥의 먼지를 주기적으로 감지 | True/False , Periodic
Direction | Motor에 대한 방향 명령어 | Forward / Left / Right / Stop Data
Clean | Cleaner에 대한 명령어 | On / Off / Up

## Slide 6: DFD Level 0 - Process Specification
Reference No. | 0
Name | RVC Control
Input | Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input, Dust Sensor Input, Tick
Output | Direction, Clean
Process Description | “RVC Control” 프로세스는 센서인 “Front Sensor, Left Sensor, Right Sensor” 로부터 장애물이 있는지 탐지된 값을 받고 “Dust Sensor”로부터 먼지가 존재하는지 탐지한 값을 받은 후 “Motor”에게 어느 방향으로 가야하는지 알맞은 “Direction”신호를 “Cleaner”에게 알맞은 “Clean”신호를 보내준다.

## Slide 7: DFD Level 1
Obstacle & Dust Detection 1
Obstacle & Dust Location
Front Sensor Input
Left Sensor Input
Right Sensor Input
Dust Sensor Input
Cleaner & Motor Control
2
Direction
Clean
Front Sensor
Left Sensor
Right Sensor
Dust Sensor
Digital Clock
Motor
Cleaner
Tick

## Slide 8: DFD Level 1 - Data Dictionary
Input/Output Event | Description | Format/Type
Front Sensor Input | RVC 전방의 장애물 탐지 | True/False , Interrupt
Left Sensor Input | RVC 좌측의 장애물을 주기적으로 탐지 | True/False , Periodic
Right Sensor Input | RVC 우측의 장애물을 주기적으로 탐지 | True/False , Periodic
Dust Sensor Input | 바닥의 먼지를 주기적으로 감지 | True/False , Periodic
Direction | Motor에 대한 방향 명령어 | Forward / Left / Right / Stop Data
Clean | Cleaner에 대한 명령어 | On / Off / Up

## Slide 9: DFD Level 1 - Process Specification
Reference No. | 0
Name | RVC Control
Input | Front Sensor Input, Left Sensor Input, Right Sensor Input, Dust Sensor Input, Tick
Output | Direction, Clean
Process Description | “RVC Control” 프로세스는 센서인 “Front Sensor, Left Sensor, Right Sensor” 로부터 장애물이 있는지 탐지된 값을 받고 “Dust Sensor”로부터 먼지가 존재하는지 탐지한 값을 받은 후 “Motor”에게 어느 방향으로 가야하는지 알맞은 “Direction”신호를 “Cleaner”에게 알맞은 “Clean”신호를 보내준다.

## Slide 10: DFD Level 2
Front Sensor interface
1.1
Obstacle Location
Front Sensor
Input
Left Sensor Input
Right Sensor Input
Dust Sensor
Input
Main
Control
2.1
Direction
Clean
Front Sensor
Left Sensor
Right Sensor
Dust Sensor
Motor
Cleaner
Tick
Left Sensor interface
1.2
Right Sensor interface
1.3
Dust Sensor interface
1.4
Digital Clock
Digital Clock
Digital Clock
Tick
Tick
Determine
Obstacle
Location
1.5
Determine
Dust
Existence
1.6
Front Obstacle
Left
Obstacle
Right Obstacle
Dust Existence
Dust Existence
Motor
Interface
2.2
Cleaner
Interface
2.3
Motor Command
Cleaner Command
Tick
Digital Clock

## Slide 11: DFD Level 3
Front Sensor interface
1.1
Obstacle Location
Front Sensor
Input
Left Sensor Input
Right Sensor Input
Dust Sensor
Input
Direction
Clean
Tick
Tick
Tick
Determine
Obstacle
Location
1.5
Determine
Dust
Existence
1.6
Front Obstacle
Left
Obstacle
Right Obstacle
Dust Existence
Dust Existence
Motor Command
Cleaner Command
Tick
Cleaner
Interface
2.3
Motor
Interface
2.2
Clean
Move
Forward
2.1.2
Turn Left
2.1.3
Turn
Right
2.1.4
Controller
2.1.1
Motor Command
Motor Command
Enable
Disable
Trigger
Trigger
Front
Sensor
Interface
1.1
Left Sensor
Interface
1.2
Right Sensor
Interface
1.3
Dust Sensor
Interface
1.4
Tick
Tick

## Slide 12: DFD Level 4
Move Forward
Turn Right
Turn Left
/ Enable “Move Forward”, Cleaner Command (On)
Tick [F && !R]
/ Disable “Move Forward”, Cleaner Command (Off), Trigger “Turn Right”
Tick
/ Enable “Move Forward”, Cleaner Command (On)
Tick [F && !L]
/ Disable “Move Forward”, Cleaner Command (Off), Trigger “Turn Left”
Tick
/ Enable “Move Forward”, Cleaner Command (On)
Stop
Tick [F && L && R]
/ Disable “Move Forward”, Cleaner Command (Off),
Problems in this model:
“Stop” state (deadlock)
Not consider “Dust”
No Priority for left/right turn